## Slide 1: Nastal čas rozhodnutí. Potřebujeme dál uhelné elektrárny a teplárny?
Vývojové trendy výroby elektřiny v Evropě. Prodeje a „neprodeje“ našich uhelných elektráren, brzké odstavování dalších. Analýza možného kritického vývoje hnědouhelné energetiky ČR.
Autor : Ing. Jan Vondráš
Datum: květen 2017
Prezentace: Violino
Invicta Bohemica, s.r.o.
Senovážné náměstí 23
Praha 1
Analytická a konzultantská společnost
v oblasti energetiky
Rok založení 1998

## Slide 2: Hlavní projekty
Zpracováváme od roku 1998
Analýzy energetického komplexu ČR a SR
Studie Rozhodující výrobci a distributoři energií ČR a SR (vydávána každoročně).
Studie Regionální výrobci distributoři energií ČR a SR (vydávána každý lichý rok).
Studie tzv. Balkánské energetiky (2006, další vydání 2009.
Řada analýz z oblasti další dostupnosti hnědého uhlí a dřevní biomasy pro teplárenství a závodní energetiky.

## Slide 3: Co analyzujeme v hnědouhelné energetice: Analytická data:
vývoj instalovaných výkonů elektřiny a tepla
bilance spotřeby paliv
bilance výroby a prodej elektřiny
bilance výroby a prodej tepla
změny vlastnické struktury
vývoj, výši a směřování investic
tržby za teplo a elektřinu
auditované hospodářské výsledky
  Syntetická data:
Souhrnné bilanční potřeby hu velkých elektráren i regionálních tepláren
vývojové trendy výroby a prodeje elektřiny a tepla 1996 - 2016
vývojové trendy spotřeby a substituce paliv od 2001- 2016
vývojové trendy investic od 1996 - 2016
DATA POSKYTUJÍ VŠICHNI VÝZNAMNÍ VÝROBCI ELEKTŘINY A TEPLA.
CELKEM CCA 110 SUBJEKTŮ V ČR a 10 NEJVĚTŠÍCH V SR!!

## Slide 4: Co se dnes na našem kontinentu děje ??
„Evropou obchází strašidlo dekarbonizace a decentralizace konvenční energetiky“.
Pokračující masivní rozvoj dotovaných OZE, zejména VTE a FVE srazil ceny silové elektřiny na úroveň, kdy se již nevyplácí provozovat většinu zdrojů na zemní plyn a ropné deriváty. Zatím ještě tak tak vychází výroba z uhlí…
Díky OZE zejména na severu Německa vznikají kritické provozní situace v přenosových soustavách regionu střední a východní Evropy, rostou náklady provozovatelů PS na blokování přetoků. Dostavba přenosových linek sever- jih je zatím v nedohlednu.
Dříve výkladní skříně německého kapitalismu – 4 vertikálně integrované konvenční společnosti jsou ekonomicky na kolenou – hospodářské ztráty E.ON i RWE dosahují v posledních letech obludných výší, spolu s Vattenfallem a EnBW německou vládu za odstavení svých jaderných zdrojů zažalovaly...
Záchranou má být útěk z tzv. „špinavé energetiky“ prodeje konvenčních aktiv,
změny názvů a intenzivní marketing k posílení pozice v OZE.
BUDE TOHLE STAČIT?? ZCELA JISTĚ NEBUDE….

## Slide 5: Výroba elektřiny v EU 28 růst OZE, ztrácí zemní plyn a jádro

## Slide 6: Energiewende a realita. Podstatná změna pohledu na další využití uhlí v Německu. Dřívější ministr hospodářství jde dnes již mnohem dále…..

## Slide 7: Podíl jednotlivých paliv na výrobě elektřiny v Německu v letech 1990-2015

## Slide 8: Změna instalovaných výkonů v Evropě v 2015 ( MWe)

## Slide 9: Změna instalovaných výkonů v 2014

## Slide 10: Změna instalovaných výkonů v 2013

## Slide 11: Nerentabilní výroba elektřiny z plynových elektráren- jejich uzavírání a „ turistika plynových turbín“ po světě. Výroba z hu jediná odolává

## Slide 12: V případě odstavení jaderných elektráren vzniká systémové riziko chybějícího výkonu. Po demontáží a následné „turistice“ plynových turbín je hu a ču nahrazujícím zdrojem….

## Slide 13: Co to všechno znamená?
Bude neustále pokračovat rozvoj OZE, zejména v Německu a další vytlačování výroby elektřiny z konvenčních zdrojů. Přechod OZE z pevných cen na aukce.
Vše nasvědčuje tomu, že bude definitivně odstraněna výroba v jaderných elektrárnách v Německu do konce roku 2022.
Vzhledem k poklesu ceny silové elektřiny také odstavení obrovského instalovaného výkonu plynových elektráren
Výroba elektřiny z hnědého uhlí je vedle jádra momentálně jediná alespoň částečně ekonomicky výhodná aktivita na straně generation.
Zjevně dodatečné pochopení, že base load nejde prozatím zajistit ani větrníky, ani fotovoltaikami- TO NAVÍC PLNĚ UKÁZALA LETOŠNÍ STUDENÁ ZIMA…..
NAHRADIT UHLÍ BEZ ZÁSADNÍHO TECHNOLOGICKÉHO PRŮLOMU ZATÍM NEJDE
Výstavba přenosových sítí je navíc výrazně zpožděna…
Proto nyní politické deklarace na udržení výroby z hu.

## Slide 14: Německo - aktuální vývoj materiál Platts

## Slide 15: Německo - aktuální vývoj materiál Platts- pokračování
Odhady investic ve výši 35 mld. eur spojených s posílením a výstavbou nových přenosových kapacit v celkové délce 7000 km (poslední draft NEP 2025)
  „Je třeba synchronizovat rozvoj sítí s rozvojem OZE“ (Jochen Homann)
  Náklady na redispatching ve výši 1 mld. eur v roce 2015, dle odhadů TSO by mohla být tato suma až 4 mld. eur v roce 2020
Vzhledem k problematickému veřejnoprávnímu projednávání (týká se zejména podzemních kabelových vedení) je zpoždění již nyní v přípravě tří koridorů (SuedLink, SuedOstLink, Ultranet) cca 3 roky
Předpoklad plánovacího a povolovacího procesu plus následné výstavby cca 10 let!!
  Dosud prezentované předpoklady uvedení do provozu již neplatí !!!
    Ultranet – 2 části – severní Osterath – Philipsburg (2022) a jižní Emden – Osterath (2019), SuedLink – 2022, SuedOstLink – 2024

## Slide 16: Co se na nás valí z Evropy?? Ekologická legislativa je vzhledem k vyvolávaným investicím stále brutálnější..
V současné době musí všechny velké zdroje splnit podmínky směrnice 2010/75/EU, o průmyslových emisích. U velkých zdrojů s příkonem nad 300 MWt se jedná o 200 mg/m3 SO2, 200 mg/m3 NOx a 20 mg/m3 TZL.
Dne 28.4. 2017 byly v rámci hlasování členských států schváleny závěry o BAT pro velká spalovací zařízená nad 50 MWt, tzv. BATC LCP. Tyto jsou klíčovou a závaznou součástí retenčního dokumentu o BAT pro velká zařízení, tzv. LCP BREF.
Návrh byl schválen jen velmi těsnou většinou, blokační menšina se neutvořila a pouhých 0,14 % obyvatel EU. Státy BG, CZ, DE, FI, HU, PL, RO, SK hlasovaly, proti, což představovalo pouze 34,86% obyvatel EU…
Nyní bude následovat 2 měsíční lhůta dle čl. 78 IED, ve které se k dokumentu může vyjádřit Evropská rada nebo Evropský parlament. Pak bude následovat překlad a v cca září 2017 zveřejnění ve věstníku EU.
Od vydání ve Věstníku začne běžet 4 letá lhůta, do kdy musí provozovatelé upravit svá
integrovaná povolení do souladu s požadavky BATC LCP… Tedy dle článku 32 IED musí splnit stávající limity do 30.6.2020 a nové limity do podzimu 2021!!!

## Slide 17: Co se na nás valí z Evropy?? Ekologická legislativa je vzhledem k vyvolávaným investicím stále brutálnější..
Zpřísnění emisních limitů SO2 ( pro velké zdroje 130 mg/m3)
Zpřísnění emisních limitů NOx ( 175 mg/m3)
Nové emisní limity pro látky, které nebyly doposud stanoveny – zejména HF, Hg, HCL
Zvyšují se tak stávající provozní náklady OPEX s dávkováním aditiv (denitrifikace, odsiřování)
Budou mít negativní dopady na omezení provozního režimu kotlů (čpavkový skluz)
Nové emisní limity budou většinou dosažitelné až při použití katalyzátoru s dalšími vyvolanými zásahy do kotle (teplotní okno 320 -420 oC pro instalaci)
Nové vyvolané investice znehodnocují ekonomiku předchozích emisních opatření (CAPEX, OPEX – výměna a regenerace katalyzátorů)
Snížení životnosti (nárust koroze spalinovodů, Ljungstroemů)
Ne všechny druhy uhlí jsou vhodné pro nové technologie (popelnatost)

## Slide 18: A jak je to nyní u nás? Struktura instalovaného výkonu ČR
INSTALOVANÝ VÝKON 2016 | NETTO VÝROBA 2016
Struktura výroby a zdrojového mixu ES ČR v roce 2016; Zdroj: ERÚ, OTE

## Slide 19: A jak to tedy bude v ČR?? Německo nás ovlivňuje zásadně a u něj uhlí ještě zjevně dlouho pilířem výroby bude- viz. v 2015 nákup dolů a elektráren Vattenfallu skupinou EPH…..
Výchozí pozice ČR - hnědouhelné elektrárny:
Rekonstruované a ekologizované elektrárny ČEZ a.s.: El Prunéřov II = 3 x 250 MWel a El.Tušimice II = 4 x 200 MWel. Obě elektrárny životnost do doby vytěžení DNT v SD a.s. tzn. do 2035-2036
Možná také jednou dokončený nadkritický blok El Ledvice = 660 MWel (měl být dokončen 2013, pak 2014,2015,2016,2017 ??), dále fluidní zdroj ELE III = 110MWel
V blízké době bude dokončena za obrovských investic ekologizace Elektrárny Opatovice = 378 MWel
Stejně tak probíhá postupná ekologizace El.Chvaletice s instalovaným výkonem 820 MWel.
Dalším významným zdrojem v procesu ekologizace je El. Mělník I - Energotrans 4 x 60 MWel provoz do konce kontraktu teplo pro Prahu, tzn. do 2036
Poslední velká hu elektrárna splňující přísné emisní limity na hu je ALPIQ Kladno
=523 MWel
pak už jen v podstatě regionální teplárny s omezeným výkonem připojené
do distribuční soustavy
Díky nejistotě s další výstavbou jaderných bloků bude nutno přehodnotit stávající ASEK a posílit= prodloužit životnost stávajících hu zdrojů.

## Slide 20: A jak to tedy bude v ČR?? – zjevně zatím poněkud jinak než v Německu….
Žádný nový významný konvenční zdroj v nejbližším desetiletí POSTAVEN NEBUDE-ekomicky za současných cen neřešitelné
Zato intenzivně odstavujeme:
v 2016 El. Ledvice II (220 MWel), EPRU II (430 MWel)
v 2017 El. Dětmarovice (400 MWel), El.Mělník II ( 110 MWel)
Do poloviny 2018 El. Mělník III (500 MWel.). ETI 1 (183 MWel)
na konci 2019 El. Mělník II (110 MWel),
do poloviny 2020 EPRU I ( 4 x 110 MWel), El. Počerady (1 x 200 MWel)
do konce 2021 El. Hodonín 1 x 100 MWel
v 2022 El. ETI 2 ( 112 MWel), El Dětmarovice ( 400 MWEl)
v 2023 Při „neprodeji“ Czech Coal Group El. Počerady (800 MWel)
Dále nemáme zatím tzv. „teplé uhlí“ po ukončení těžby na ČSA od 2024 pro:
Energetiku Unipetrol, Teplárnu Trmice, TOT, TST, En. Spolana a další teplárny..

## Slide 21: A jak to tedy bude v ČR?? – zjevně zatím poněkud jinak než v Německu….
Chart: 
ELE ? | 660
Dále nemáme zatím tzv. „teplé uhlí“ po ukončení těžby na ČSA od 2024 pro: Energetiku Unipetrol, Teplárnu Trmice, TOT, TST, En. Spolana a další teplárny..
Chart: Odstavovaný výkon
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Ledvice II | 220
Prunéřov II | 430
Dětmarovice | 400
Mělník II | 110
Mělník III | 500
Tisová I | 183
EMĚ II | 110
Prunéřov I | 440
EPČ | 200
EHO | 100
ETI II | 112
EDĚ | 400
Chart: MWel
| Celkový pokles výkonu
Sloupec1 | 6409
2023 | 800
2022 | 512
2021 | 100
2020 | 640
2019 | 110
2018 | 683
2017 | 510
2016 | 650
100 %
94 %
89 %
82 %
81 %
75 %
74 %
69 %
62 %

## Slide 22: Proč tedy nastal opravdu čas rozhodnutí !!
Při výše uvedeném kritickém scénáři vypadne do 2023 přes 4000 MWel instalovaného výkonu uhelných zdrojů!!
V nebližších několika letech (do 2020) 25% současného instalovaného výkonu, tj 2600 MWel. To by mohlo představovat 14-16 TWh vyrobené elektřiny. Zmizí tedy nejprve vývozní kapacita, následně se již dostáváme k otázce další stability elektrizační soustavy. Samostatnou otázkou je pak další prodloužení provozu EDU po 2024!!
Faktická náhrada není možná, žádný nový zdroj se nepostaví – snad, možná, jednou najede nadkritický blok ELE IV, což je jen 660 MWel a bilanci samozřejmě nezachrání.
Po ukončení těžby „teplého“ hu na ČSA v 2023-2024 nemá uhlí zajištěnu řada tepláren a závodních energetik – také významných výrobců elektřiny, navíc napojených do distribuční soustavy ( Unipetrol, TOT, TST, TTR, En. Spolana). Nejasná je dále otázka černouhelné Energetiky Vítkovice…
Německo s velkou pravděpodobností do 2022 odstaví kompletně svou jadernou flotilu a lze očekávat i zde deficit v základním zatížení.
Nárůst OZE, jak s ním počítá ASEK tento deficit není schopen významně ovlivnit.

## Slide 23: Jak by bylo vhodné asi ze strany státu rozhodnout??
Prodloužit výrazně životnost většiny stávajících zdrojů lze několika cestami.
1.Pokud někdo chce koupit neekologizovanou elektrárnu, zaplatit za ní miliardy a ještě do ní další miliardy Kč investovat, měla by se mu bezodkladně prodat…(viz. EPOČ dále)
2. Pokusit se prodat urychleně další zdroje – nikoli ale jako ETI, kterou nový vlastník ihned zavře, ale s podmínkou, že budou do konce 2021 ekologizovány…(EHO,2. část EDE).
3. Pokusit se s pomocí politiků získat výjimky na provoz zdrojů po 2021 s oddálením platnosti BREF. ČR hlasovala proti, veškeré navazují aktivity by proto měla s ostatními blokovat..
4. Urychleně přehodnotit postoj k uzavření celé EPRU I a části EMĚ II do 2020, resp. 2019 jejich ekologizace a prodloužení životnosti. Toto má však vazbu na další disponibilitu hu z DNT pro ekologizované ETU II a PPRU II po 2030…

## Slide 24: Rozhodnutí první na řadě - Počerady
Bránit se tedy nyní prodeji a ekologizaci uhelné elektrárny Počerady? Nejsou skutečné důvody….
V současné době nikdo nechce do konvenční energetiky v Evropě investovat, obrovské hospodářské ztráty předních německých utilit ( EON, RWE, EnBW).
Snaha změnit své image a útěk od původních názvů firem k „progresivním OZE“. ČEZ plánuje to samé? Rozdělit na „špinavý a čistý“??
Žádné nové zdroje se nepostaví a nestabilní OZE základní zatížení nejsou vůbec schopny pokrýt. Letošní zima to zcela jasně ukázala!! Nejsou schopny pokrýt totiž téměř nic!!
Pokud je soukromý investor rozhodnut investovat ze svých prostředků cca 5 miliard Kč v absolutně nejisté době s jejich návratností, měl by být oceněn a nikoli ostrakizován!!

## Slide 25: Vývojový trend výroby a prodeje elektřiny u IPPs I zde je ukrytí nezanedbatelný problém…..
Nezávislí výrobci elektřiny ( IPPs) vybudovali v letech 1996 -2000 přes 1000MWel nového instalovaného výkonu. Tzn. než ČEZ stihl dostavět JETE vyrostl mu konkurent o velikosti poloviny Temelína.
Téměř ihned došlo k prudkému nárůstu výroby i prodeje elektřiny, který gradoval v letech 2001-2005, tzn. než došlo k ovládnutí 5ti REAS.
Od té doby již probíhá mírný setrvalý pokles. Řada z nich nemá zajištěno dostatek uhlí
odstavována kondenzační výroba elektřiny, otázka další existence řady z nich
Chart: Výroba a prodej elektřiny v GWh
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Výroba elektřiny - velké teplárenství | 9106.8 | 9674.904 | 10125.11 | 11842.882 | 14393.41 | 14655.38 | 14620.22 | 14698.75 | 14758.08 | 14881.58 | 14207.78 | 14225.28 | 13877.52 | 12827.58 | 13004.1 | 13114.01 | 12731.9 | 12130.36 | 11739.07 | 11239.9
Prodej elektřiny - velké teplárenství | 6743.26 | 7343.074 | 7694.539 | 9108.962 | 11441.58 | 11601.68 | 11514.5 | 11519.3 | 11613.29 | 12286.17 | 11381.53 | 10980.25 | 10627.53 | 10002.01 | 10024.4 | 10145.48 | 9981.35 | 9586.92 | 9178.76 | 8688.28

## Slide 26: Co tedy dál??
Německo nemá i přes masivní rozvoj OZE nyní v rukou nic, čím by mohlo v horizontu příštích let nahradit téměř 60% podíl jaderných a fosilních zdrojů při výrobě elektřiny ( citace Michal Šnobr, analytik)
Jednejme nyní proto nezávisle – zajistěme prodloužení životnosti hnědouhelných elektráren jejich buď prodejem do rukou investorů, kteří je chtějí ekologizovat, nebo urychlenou ekologizací.
Dosáhněme prodloužení životnosti EDU za 2035 a mezitím vše nasměrujme k postavení nového bloku JE, který by po roce 2036 začal fungovat.
Brzděme přemotivovanou zelenou evropskou politiku a politickou ideologii, která přecenila rychlost technologického pokroku.

## Slide 27
Děkuji za pozornost
Ing. Jan Vondráš
Ředitel společnosti
Invicta BOHEMICA, s.r.o.
Tel.mob. 602 660 113