## Slide 1
Scénáře a rizika české energetiky
Vladimír Wagner
Ústav jaderné fyziky AV ČR, energetická komise AV ČR
Současná situace a přicházející změny
Dopad politiky EU a okolních států
Přechodový rok 2022
Rozhodující rok 2035
Pravděpodobné scénáře
Doporučení
Pchery
Jaderná elektrárna Temelín
Ralsko Ra-1a

## Slide 2
Situace v České republice
Zásoby uhlí docházejí a pokud se nemají překročit těžební limity, tak je třeba poměrně velice rychle omezit jeho využívání pro produkci elektřiny.
Řada uhelných bloků bude odstavena kvůli nesplnění limitů na škodlivé emise.
Možnosti vodních zdrojů už z dominantní části využity.
Větrná mapa Česka je relativně velmi chudá (nemáme mořské pobřeží).
Biomasa – omezené možnosti (konkurence potravinám a ekologii)
Nejde o tak ekonomicky silný stát, velmi silná závislost na průmyslu a exportu, větší sociální citlivost obyvatel ke zvyšování cen elektřiny.
Značné množství uhelné produkce elektřiny v okolí (Německo a Polsko) – škodlivé emise neznají hranice

## Slide 3
Dopad energetické politiky EU
Tlak na snižování emisí škodlivin i oxidu uhličitého
Tlak na odstoupení od uhlí (kromě Polska nespoléhá nikdo v budoucnu na uhlí).
Tlak na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů
Tlak na elektromobilitu a decentralizaci energetiky
Tlak na propojení evropské energetiky
Velmi rozporný postoj k jaderné energetice
Emisi oxidu uhličitého lze průběžně sledovat na stránkách na stránkách https://electricitymap.tmrow.co/

## Slide 4
Před začátkem jara - situace za poslední měsíc

## Slide 5
Ideální podmínky pro fotovoltaiku – červen 2017

## Slide 6
Přechodový rok 2022
Odstaveny všechny jaderné elektrárny v Německu (obrovský dopad hlavně na sousední Bavorsko)
Odstaven značný počet starších uhelných bloků v regionu na základě nesplnění limitů na emise (i v Česku a Německu)
Stále nebude postaveno spojení mezi severem a jihem Německa
Větrné elektrárny s celkovým výkonem 12 GW v Německu ztratí podporu (byla na 20 let)
Odstavování uhelných bloků u nás:
Pokles dostupného výkonu 2015 - 2023
až na 62 % původního
Důsledky:
1) Konec exportu
2) Celková výroba stačí
3) Problém s regulací
Nutno s tím počítat a připravit se
100 %
62 %

## Slide 7
Možný průběh úbytku výkonu z prezentace MPO
a předpokládaná ČEPS
Přesný průběh závisí na přístupu k ekologizaci a emisním limitům
V každém případě však do roku 2025 přijdeme o velkou část uhelných bloků
V dalších letech do roku 2040 o témě všechny zbývající

## Slide 8
Zlomový rok 2035 – nutnost obměny zdrojů
Postupné odstavování Dukovan
Odstavení dalších uhelných zdrojů
ČEZ – po roce 2035 pouze tři velké uhelné bloky
Nutnost obměny velké části potřebné kapacity.
Teoreticky by bylo možné provozovat Dukovany až šedesát let, ale nejen vzhledem k politické situaci v našem okolí je to velmi nepravděpodobné

## Slide 9
Aktualizovaná státní energetická koncepce
Schválení aktualizace Státní energetické koncepce – 18. května 2015
Základní téze:
Postupné odstoupení od využívání fosilních paliv
Přechod k využívání nízkoemeisních zdrojů (jaderných a obnovitelných)
Jaderné – velké, obnovitelné – decentralizované – inteligentní sítě
Maximalizace využití úspor a zvyšování efektivity
Co je třeba udělat pro realizaci této koncepce?
Nutnost nalezení způsobu financování nízkoemisních zdrojů
Nalezení široké a stabilní podpory pro SEK (rozumět problematice)
Rok 2040 výroba elektřiny: 46 až 58 % jaderná energetika, z 18 až 25 % obnovitelné zdroje, z 11 až 21 % uhlí a zemní plyn z 5 až 15 %.

## Slide 10
Možnosti ukládání, decentralizace, chytré sítě, elektromobilita
S růstem podílu fluktuujících decentralizovaných zdrojů → dramatický růst potřeby inteligentní regulace, ukládání energie, …
Přechod od čistých (velkých) výrobců a čistých spotřebitelů elektřiny k interakci velkého počtu subjektů, které zároveň produkují a spotřebovávají elektřinu.
Přechod od čistě decentralizované sítě k decentralizované – inteligentní sítě
Co náš průmysl?
Obrovská výzva i možnost, navázat na naše strojírenské a elektrotechnické tradice, naše silná závislost na automobilovém průmyslu → nutnost nezaspat start elektromobility.
Včasné zapojení do iniciativ průmyslu 4.0
Zapojení průmyslu 4.0:
Elektromobilita:
Možnost zlepšení ekologické situace ve velkých městech.
K tomu vhodné ekologizovat produkci elektřiny
Zavedení metod průmyslu 4.0 do energetiky a výroby energetických zařízení.
Inteligentní komunikace mezi velkým počtem
Účastníků v energetické síti

## Slide 11
Dnes už nereálný
Některé možné scénáře
Scénář 1: Supernízkoemisní – postavení většího počtu jaderných bloků, intenzivní
budování obnovitelných zdrojů, úložiště energie …
Česko by zásadně přispělo ke snížení emisí.
Dnes už velmi nepravděpodobný
Scénář 3: Druhé Bavorsko – postupný úbytek výkonu v jaderných a uhelných zdrojích,
spoléhání na větrné zdroje na severu Německa a plynové
zdroje regulující síť u nás i v Německu.
Situace v Bavorsku ukáže, k čemu scénář vede.
Scénář pravděpodobný v případě pokračování současné
nečinnosti
Scénář 4: Výpadek Dukovan už v roce 2025 – třeba tlakem Rakouska a Německa – spolu
s odstavenými uhelnými bloky ztráta přes 6 GW výkonu.
V případě nečinnosti a cestě k Bavorskému scénáři povede
k velkým nárokům na regulaci a import elektřiny.
Scénář 2: ASEK – poměrně široké rozmezí umožňující optimalizaci podle podmínek,
nutnost výstavby jaderných bloků a úspěšný rozvoj
obnovitelných zdrojů a ukládání energie
Je třeba nalézt optimum a ve všech scénářích zajistit bezpečné fungování našeho energetické – výzva pro všechny související obory

## Slide 12
Co je třeba vyřešit a dělat?
Nutnost vyřešit financování jaderných bloků – do roku 2035 alespoň náhrada Dukovan
Nutnost vyřešit efektivní podporu obnovitelných zdrojů
Nutnost vyřešit efektivní podporu inteligentních sítí, decentralizované výroby a skladování energie (simulace efektivní regulace a spolupráce decentralizovaných – energetika 4.0
Zajistit efektivní propojení se sousedy a celoevropskou síť
Podpora rozvoje průmyslu v potřebných oborech
Podpora výzkumu a vývoje
Podpořit efektivně přechod k elektromobilitě
Připravit se na překonání „kritických“ roků 2022 (odstavení řady uhelných bloků a německých jaderných) a 2035 (odstavení Dukovan)
Nutnost podpořit potřebné změny i efektivní tarifní reformou
Během dvou let od schválení ASEK se zatím udělalo velmi málo – ASEK pořád platí, ale zhoršují se podmínky pro jeho naplňování. Nutná transformace energetiky.
Vytvořit dlouhodobou shodu společnosti a politické reprezentace na české energetické koncepci – to umožní stabilitu a hlavně možnost čelit problémům a tlaku ze zahraničí – pozitivní je jistá úroveň shody